V pøedchozím odstavci jsme se zabývali stabilitou jako nejdùležitìjší

vlastností. Uživatele však  nejvíce zajímají prùbìhy regulaèních pochodù, které

dokáže regulátor zajistit. Výstup soustavy závisí nejen na jejím vstupu, ale

projevují se zde i rùzné poruchy. V tomto oddíle si podrobnìji ukážeme, jak

lze ovlivnit kompenzaci poruchy a jak reaguje adaptivní regulátor na

situaci, kdy  charakter poruchy neodpovídá tomu, co o poruše pøedpokládá

regresní model. Další èást bude vìnována kompenzaci mìøitelné poruchy, kdy

se navíc upatòuje dopøedná vazba. Na konec se budeme zabývat podrobnìji

problematikou øízení a budeme sledovat vlastnosti odezvy obvodu na zmìnu

žádané hodnoty.

Výsledné chování obvodu je pak dáno superposicí uvedených pøípadù.

\subsubsection{Kompenzace poruchy}

Poruchy, které ovlivòují výstup regulovaného procesu jsou rozmanité.  Mùže

to být náhodný proces nebo tøeba odezva nìjakého filtru na jednotkový skok.

V pøípadì, že zdroj poruchy nemùžeme mìøit, je tøeba poruchu modelovat.

Ukázali jsme si (kap.3), že regresní model modeluje jak soustavu, tak i

poruchu. Její vlastnosti jsou charakterizovány filtrem   .

Zde budeme uvažovat stochastickou poruchu. Vlastnosti regulaèního pochodu

pøi kompenzaci deterministické poruchy jsou podobné jako pøi úloze øízení,

které se vìnuje závìreèná èást tohoto oddílu.

Syntéza regulátoru podle kvadratického kritéria zajiš�uje optimální

kompenzaci jen takové poruchy, kterou modeluje regresní model (viz kap.3).

Proto je dùležité aby model reprezentoval vlastnosti jak soustavy, tak i

poruchy. Nejprve budeme uvažovat pøípad, kdy vlastnosti poruchy jsou

charakterizovány regresním modelem. Typické chování jsme si dokumentovali v

oddíle 6.2, kde byl rovnìž dokumentován vliv základního nastavovacího parametru Qu.

V této èásti se zamìøíme zejména na dva pøípady. Ukážeme si

jaký vliv má na kvalitu kompenzace volba periody  vzorkování

jaké lze oèekávat regulaèní pochody v pøípadech, že na soustavu pùsobí poruchy, které se liší od poruchy modelované použitým regresním modelem.

Zamìøme se nyní na vliv periody vzorkování. Pro posouzení vlivu periody vzorkování vyjdeme ze spojité soustavu s pøenosem  s  náhodnou poruchou, získanou prùchodem bílého šumu filtrem s pøenosem . Je-li disperze šumu !!!^2!!!, pak pro výstup filtru platí, že støední hodnota  bude rovnìž nulová a disperze bude dána  podle Parcelvalova theoremu

!!! taky 2 pi !!!						        (6.23)

Pokud uvažujeme øízení spojitého procesu diskrétním regulátorem, který pracuje s diskrétním modelem procesu, je jediný spojitý proces charakterizován rùznými diskrétními modely, podle toho jaká byla zvolena perioda vzorkování. Disperze poruchy se vzorkováním nezmìní. Zmìní se však disperze generujícího bílého šumu. Pomocí diskrétní verze Parcelvalova theoremu dostaneme vztah pro dispersi budícího šumu ve formì

!!! 2pi!!!	         			        (6.24)

!!!2pi!!!	         			        (6.24)

Ukažme si nyní, jak tato velikost je ovlivnìna periodou vzorkování. Jako pøíklad si zvolíme soustavu (filtr) 1/(s+1). Diskrétní pøenosy filtru, odpovídající hodnota integrálu a výsledná disperze  jsou uvedeny v následující tabulce pro  = 0.1, 0.2, 0.5, 1 s. !!! pouzit jednotne v cit 1-1.81z-1 + .819z-2 !!!!!!!!!

|  | pøenos filtru | hodnota integrálu | disperze šumu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 |  | 305,3 | 0,0033 |
| 0,2 |  | 46,614 | 0,0215 |
| 0,5 |  | 5,4156 | 0,1847 |
| 1 |  | 1,7562 | 0,5694 |

Dùsledek 1.: Pøi reprezentaci spojité náhodné poruchy diskretními modely s rùznou periodou vzorkování bude s rostoucí frekvencí vzorkování (klesající ) klesat disperze  generujícího bílého šumu.

\ul{Dùsledek 1.:} Pøi reprezentaci spojité náhodné poruchy diskretními modely s

rùznou periodou vzorkování bude s rostoucí frekvencí vzorkování (klesající

$T_0$) klesat disperze $\sigma_{sd}^2$ generujícího bílého šumu.

\ul{Dùsledek 2.:} Protože dolní mezí dosažitelné hodnoty kritéria øízení je

právì  $\sigma_{sd}^2$, lze pøi vyšší periodì vzorkování dosáhnout lepší

kompenzace poruchy.

Uvedené závìry si simulaènì ovìøíme. Použijeme schema podle obr..6.26

Obráyek 6,26 Schema simulace kompenzace šumu    !!!! work3.eps !!!!

Obrázek 6,27  detail subsystému         !!!!! subsyst1.eps !!!!!

V nìm vidíme dvì spojité soustavy modelované obvyklou technikou pomocí

integrátorù a zpìtných vazeb. Cílem bloku ``subsystem1'' je generovat poruchu.

Vhodnou náhodnou poruchu dostaneme tak, na vstup této soustavy pouštíme

náhodný signál. V našem pøípadì jsme použili blok ``náhodný signál s omezeným

spektrem'', což je vlastnì realizace bílého diskretního šumu. Na výstupu

dostaneme urèitý prùbìh. Volbou šíøe pásma náhodného signálu, volbou mìøítek

a délky záznamu v grafu mùžeme dosáhnout takového prùbìhu, že lze

konstatovat: ten se  podobá realitì. Tento signál se pøièítá k výstupu

uvažované soustavy a reprezentuje souèasnì

její neregulovaný výstup. Druhý blok ``subsystem2'' reprezentuje vlastní øízený

proces. Je realizována opìt spojitì (tak jako v realitì).

Protože jako regulátor používáme diskretní LQ regulátor, který se opírá o

regresní model procesu, nastavíme filtr a soustavu tak, aby byly splnìny

podmínky, za kterých je proces reprezentován regresním modelem. Proto mají

oba bloky ``subsystem1'' a ``subsystem2'' stejné jmenovatele. Další podmínku,

aby byl èitatel filtru roven 1, nelze pro všechny periody vzorkování splnit.

Dokonce by bylo obtížné nalézt jeho diskretní pøenos. Jeho vstup a výstup

jsou totiž obecnì vzorkovány s rùznou periodou. Pomùžeme si tím, že diskretní

(regresní) model nebudeme poèítat pøevodem z Laplaceova obrazu do Z obrazu),

ale získáme pøímo z dat identifikací. Tak by se to ostatnì provádìlo

vìtšinou i v praxi.

Diskretní bloky, které reprezentují regulátor, tedy identifikace, LQ syntéza

a vlastní regulátor budou mít volitelnou periodu vzorkování. Následující tøi

obrázky demonstrují chování soustavy S1, kdy porucha byla generována stejným

filtrem pro rùzné periody vzorkování. U každého obrázku je uvedena i

disperze chyby predikce modelu, což reprezentuje minimální dosažitelnou

hodnotu disperze kompenzované poruchy.

a. prùbìh výstupu (plnì) a  poruchy (èárkovanì)                    b. prùbìh vstupu

Obrázek 6.28: Soustava S1: T0 = 0.5, Euler,  = 0.6454    !!!!!y-05.eps , u-05.eps  !!!!!

a. prùbìh výstupu (plnì) a  poruchy (èárkovanì)                            b. prùbìh vstupu

Obrázek 6.29: Soustava S1: T0 = 0.1, Euler, =0.0983     !!!!!!  y-01.eps  u-01.eps  !!!!

a. prùbìh výstupu (plnì) a  poruchy (èárkovanì)                            b. prùbìh vstupu

Obrázek 6.30: Soustava S1: T0 = 0.01, Euler, =0.0185     !!!!! y-0001.eps     u-0001.eps !!

Závìry:

1. Z prùbìhù je patrné, jak kvalita kompenzace poruchy závisí na periodì

vzorkování. Pro návrh regulátoru byla ve všech pøípadech zvolena malá

penalizace $u$, $Qu=.001$. Pro ni je závislost kvality kompenzace na

periodì vzorkování zvláš� výrazná.\\

2. Velikost akèních zásahù nezávisí na periodì vzorkování. Pøi vìtší

frekvenci vzorkování dosáhneme lepší kompenzace bez zvýšení amplitudy vstupù.

Frekvenèní spektrum vstupù se ovšem zvìtší.

Pøejdìme nyní na problematiku kompenzace poruchy, jejíž vlastnosti nejsou regresním modelem charakterizovány. Je tøeba uvážit dvì situace.

Pøípad pevnì nastaveného LQ regulátoru.

Pøípad adaptivního regulátoru.

Pøípad pevnì nastaveného regulátoru je pomìrnì jednoduchý. Regulátor nebude

poruchu kompenzovat optimálnì. Zpùsob kompenzace bude dán vlastnostmi

uzavøené smyèky, kterou regulátor se soustavou tvoøí.

Pøípad adaptivního LQ regulátoru je složitìjší. Neshoda vlastností poruchy s vlastnostmi reprezentovanými filtrem  povede k tomu, se identifikace bude snažit nalézt takové koeficienty  aby pøenos  co nejlépe poruchu vystihoval (predikoval). Tím se ovšem modifikuje i pøenos modelu soustavy. Chování regulátoru navrženého podle modifikovaných parametrù regresního modelu se skuteènou soustavou se nedá urèit, dá se jen odhadnout na základì analýzy robustnosti regulátoru.

Demonstrujme si nyní takovou situaci na jednodušších pøíkladech. Poruchu budeme nyní generovat filtrem s jiným pøenosem než  .

Pro demonstraci chování jsme si zvolili dva extremní pøípady pro soustavu S1.

Do dynamiky filtru šumu se pøidal faktor .

Do èitatele fitru se  pøidal faktor .

Na sérii prùbìhù na obr. 6.31 vidíme jednak kompenzaci šumu ve standardním pøípadì, kdy jsou splnìny podmínky regresního modelu. Na další trojici regulaèních pochodù je již šum generovaný podle bodu 1. Vidíme že tento šum je ’’pomalejší’’. Jeho kompezace je v pøípadì obrázku b. adaptivním regulátorem s modelem 2. øádu. Odhadované parametry se výraznì liší od parametrù samotné soustavy. Na obrázku c. je kompenzace regulátorem 3. øádu. V tomto pøípadì dovoluje struktura modelu obsáhnout i celou dynamiku filtru.

Obrázek 6.31: Kompenzace poruchy. Jmenovatel filtru rozšíøen o     !!!! noise_1.eps!!!

Kompenzace je dokonalejší. Na posledním obr.6.31d je

kompenzace pevným regulátorem, navrženým podle parametrù soustavy. Jeho

kompenzace je nìco horší než adaptivní regulátor se stejnou strukturou.

Èíselnì jsou výsledky shrnuty v tabulce

| obrázek | identif. parametry | ztráta |
| --- | --- | --- |

!!! opet zmenit znaceni na 1 - 1.8z-1 atd pozor, tady jsem se snazil opravt znamenko a takle to dopadlo ma byt 1 -1.816z-1 + ... !!!!

| b |  | 0.049 |
| --- | --- | --- |
| c |  | 0.0366 |
| d | pevné parametry | 0.0519 |

Obrázek 6.32: Kompenzace poruchy. Èitatel filtru rozšíøen o  .   !!!!  noise_2.eps   !!!

Situaci druhého pøípadu dokumentuje serie prùbìhù na obr.6.32.

Prùbìhy v obr. 6.32a. a obr. 6.32c.  zachycují poruchu a výstup soustavy. Je patrné, že porucha

je ``rychlá'' a soustava nemá schopnost ji rozumnì kompenzovat. Nesplnìní

pøedpokladù o šumu v regresním modelu vede k tomu, že odhadované parametry

se budou lišit od parametrù soustavy. Regulátor navržený z tìchto parametrù však

bude lepší než regulátor navržený na parametry soustavy. Charakter

kompenzace je zhruba stejný. Regulátor, který byl navržen podle odhadnutých

parametrù vede na podstatnì menší akèní zásahy (obr. 6.32b) proti regulátoru

navrženému na parametry soustavy (obr. 6.32d).

!!! zase upravi t vydelenim z^2 !!!!!

| obrázek | identif. parametry | ztráta | suma |
| --- | --- | --- | --- |
| a |  | 1.67 | 3.83e3 |
| c | pevné parametry | 1,58 | 3.59e4 |

Posunutím odhadovaných parametrù dojde i ke zmìnì

modelu soustavy a nastává potenciální nebezpeèí nestability zpùsobené

rozdílem mezi modelem sloužícím pro návrh a skuteènou soustavou. Tímto

problémem se budeme zabývat v èásti vìnované robustnosti.

Pokud chceme zabránit  potenciální ztrátì stability, je tøeba

použít takové struktury modelu, která by dovolila modelovat i složitìjší poruchu (vyšší øád modelu);

filtrovat data. To ovšem pøedpokládá znalost charakteru poruchy, aby bylo možno filtr urèit.

Lze použít i kombinace obou postupù.

Obrázek 6,33  Simulinkové schema používající filtraci signálù pro identifikaci  !!!! adlqi.eps !!!!!

Simulinkové schema s filtrací signálù pro identifikaci je na obr.6.33.

Pomocí filtrù zajiš�ujeme, aby identifikované parametry reprezentovaly jen

èást vlastností procesu. Na pøíklad: èasto se do otevøené smyèky pøidává

integraèní faktor, který zajistí nulovou trvalou regulaèní odchylku. Pokud

by však i porucha mìla vlastnost charakterizovanou tímto faktorem,

objevil by se   v odhadovaných parametrech. Otevøená

smyèka by pak obsahovala tento faktor  dvakrát. Proto se v takových pøípadech

signál pro identifikaci filtruje filtry s pøenosem .

Externí mìøená velièina

Pokud lze mìøit zdroj poruchy v vstupující do soustavy a zpùsobující na výstupu poruchu  (obr. 3.1), pro kterou platí

je velmi výhodné tuto znalost využít pro její kompenzaci. Pøípad mìøitelné poruchy je v praxi pomìrnì èastý. Nemusí se totiž jednat pøímo o poruchu jde o možnost využít jakéhokoli signálu, který nìjak souvisí s výstupem soustavy a jehož vliv na výstup lze popsat filtrem  .

!!!!  Zdroj poruchy nemusi byt v tomtro pripade  bily sum, ale libovolny !!!!signal generovany filtrem     !!!doplnit hacky carky!!!

Koeficinty avi tohoto filtru potom rerprezentuji dynamiku meritelne poruchy.  Ty bud zname, nebo je muzeme identifikovat podobne jako parametry soustavy.   !!!!!!

Pro demonstraci kompenzace mìøitelné poruchy vyjdeme ze simulinkového schematu na obr. 6.34. Na schématu je mìøitelná porucha generována jako náhodná vytvoøená filtrem

Tuto hodnotu mìøíme a používáme v další pøímovazební složce regulátoru s pøenosem. Porucha se projevuje na výstupu podle pøedpokladu regresního modelu prùchodem filtrem .

Obrázek 6,34    Simulinkové schema kompenzace mìøitelné poruchy  !!!schp-d.eps !!!

V první trojici odezev na obr. 6.35. je potlaèena nemìøitelná porucha, aby vynikl pøípad kompenzace mìøitelné poruchy. Na obr. a/ je zachycen pochod, kdy poruchu nemìøíme, obr. b. dokumentuje situaci, kdy sice poruchu mìøíme, ale neznáme její vlastnosti (model, který ji generuje).  Obr. c. zachycuje situaci plné informace o poruše. Na obr. d. je zachyceno celkové chování s mìøitelnou a nemìøitelnou poruchou a zmìnou žádané hodnoty.

Obrazek 6.35 Rùzné formy kompenzace externí poruchy  !!!!  comp-d1.eps

Sledování žádané hodnoty

Sledování žádané hodnoty, øízení, pøedstavuje jeden z nejdùležitìjších

režimù regulaèního obvodu. Podle tvarù odezev na typické prùbìhy žádané

hodnoty (skoky -- pøechodová charakteristika) se èasto posuzuje kvalita

regulaèního pochodu.

Pøi návrhu regulátoru pro sledování zmìny žádané hodnoty nalezáme proti

pøípadu kompenzace poruchy tyto zmìny.

\begin{itemize}

\item Pøenos výstupu na poruchu a výstupu na žádanou hodnotu jsou rùzné

pøenosy.

\item Pøi minimalizaci kritéria uvažujeme další signál a navíc musíme znát jeho budoucí

hodnoty.

\end{itemize}

Na rozdíl od vìtšiny

ostatních signálù v obvodu je znalost budoucího prùbìhu žádené hodnoty

prakticky velmi èastá a

pøirozená. Navíc ji lze aplikovat skoro vždy prostì tím, že o nìkolik

(desítek) period vzorkování zpozdíme skuteènou zmìnu žádané hodnoty.

Samozøejmì vždy mùžeme použít standardního postupu pøi optimalizaci, kdy

neznámé hodnoty signálù v kritériu predikujeme pomocí modelu. Tento pøístup

je aplikovatelný i na pøípad zmìny žádané hodnoty. Model, kterým predikujeme

konstantní budoucí žádanou hodnotu je

w(k) =  w(k-1)								           	         (6.25)

Zabývejme se podrobnìji pøípadem kdy budoucí hodnoty øízení známe.

Podíváme-li se na blokové schema regulátoru (obr.6.2) vidíme , že

optimalizací získáme

jednak zpìtnovazební èást regulátoru, jednak pøímovazební. Pro adaptivní

regulátor je dùležité pøipomenout, že pøímovazební složka je  bezprostøednì

èástí

pøenosu øízení a nesoulad modelu  se skuteèností se mùže odrazit v

odchylkách pøi sledování žádané hodnoty. Pøenos filtru pøímovazební èásti je

!!!velkeR!!!		          (6.26)

a je zjevnì nekauzální, což v tomto

pøípadì potøebujeme. Koeficienty pøenosu se získají procesem optimalizace

(viz oddíl 6.7).

Pokud je signál  øízení konstantní, zjednoduší se pøenos na

!!!  velkeR  !!!!

Èlen  získáváme v optimalizaèním procesu tím, že všechny

budoucí žádané hodnoty akumulujeme do jednoho sloupce matice $S$.

Pro jiné známé prùbìhy v budoucnu je nejjednodušší použít pøímo filtru

(\ref{wfiltr}),

i když by bylo možné získat specifické výsledky pro urèitý signál.

Zkusíme si to ukázat na pøípadu  rampy. Pro rampu s poèáteèní

hodnotou $w_0$ a pøírùstkem $\delta w$, lze  výstup filtru $u_w$ napsat jako

!!!! opet R  R  !!!!

V proceduøe optimalizace by se tento pøípad realizoval tak, že by Riccatiho

matice mìla další sloupec odpovídající pøírùstku rampy.

Obrázek 6,36 Simulace s pøedprogramováním     !!! tana.eps !!!

Na Obr. 6.36 vidíme simulaèní schema experimentù se zmìnou žádané hodnoty

s pøedprogramováním. Protože v Simulinku nelze vyrobit vektor ``budoucích''

hodnot, pracuje se ve skuteènosti se zpoždìnými a výstup soustavy se

porovnává se zpoždìnou žádanou hodnotou. Ta se zpožïuje v bloku {\bf oldval}.

Souèin  se provádí v bloku {\bf trial1}. Ostatní

bloky jsou standardní.

Výpoèet parametrù regulátoru s pøedprogramováním se provádí procedurou

{\bf lq3.m}. V ní se nejdøíve spoèítá ustálené optimální øízení

a následnì se vypoèítá složka pøedprogramování.

(Jinak by byl tvar filtru pøedprogramování

ovlivnìn poèáteèními podmínkami R.R.).

Podívejme se nyní na typické prùbìhy pro jednoduchou soustavu S1.

\input{tana/tana.tex}

Obrázek 6,37 S1: prùbìh výstupu, 20 krokù dopøedu          Obrázek 6,38 S1: prùbìh

vstupu 20 krokù dopøedu

Obrázek 6,39 S1: prùbìh  koeficientù, 20 krokù dopøedu          Obrázek 6,40 S1:

prùbìh výstupù 10 krokù dopøedu

Obrázek 6,41 S1: prùbìh výstupu, 5 krokù                     Obrázek 6,42 S1: prùbìh

výstupu, 30 krokù

Obrázek 6,43  S1: prùbìh vstupu  30 krokù                    Obrázek 6,44 S1: prùbìh

koeficientù, 30 krokù

Obrázek 6,45 neminimalne fazova soust. S6, výstupy       Obrázek 6,46 neminimalne

fazova soust. S6, vstupy

Obrázek 6,47 neminimalne fazova soust. S6, koeficienty

Na Obr.6.37 je prùbìh odezvy na zmìnu žádané hodnoty skokem. Je vidìt, že

proces je symetricky rozdìlìn na dobu pøed a po pøíchodu zmìny. Odpovídající

prùbìh akèní velièiny je na  6.38. Velikosti koeficientù $f_i$ jsou

patrny na 6.39. Z nìj vidíme, že $f_i =0$ pro $i >16$. Proto v

pøípadì, že zvolíme délku pøedprogramování 10,(Obr.6.40), bude ustálená

hodnota vìtší než žádaná, protože jsme zanedbali záporné koeficienty pro

$i >10$.

Podobnì pro délku pøedprogramování 5 (Obr.6.41), výstup nedosahuje

požadované hodnoty.

Na dalších obrázcích Obr.6.42-  Obr6.44 jsou prùbìhy výstupu, vstupu a

koeficienty $f_i$ pro regulátor s jinou hodnotou penalizace vstupu.  Prùbìhy

øízení neminimálnì fázových soustav jsou na dalších obrázcích.

\ul{Závìry:}\\

Pøedprogramování využívá dokonale informaci o budoucím øízení a dosahuje

tak optimálních odezev jak po stránce kvality výstupu, tak co do

nároènosti na vstup.

\ul{Nulová trvalá odchylka.}

Typickým nedostatkem návrhu LQ regulátoru minimalizací kritéria \ref{lqyu} je

nenulová tvalá regulaèní odchylka na jednotkový skok v pøípadì, že soustava

neobsahuje integraèní èlen. Tento offset se stává patrný zejména v

pøípadech, kdy je tøeba z nejrùznìjších dùvodù použít vìtší penalizaci $ Qu$.

S tímto jevem jsme se již seznámili v oddíle 6.2.

Standardnì se problém øeší pøidáním integrátoru do otevøené smyèky.

Tím se ovšem zmìní i pøenos filtru poruchy a zmìní se tak pøedpoklad o

jejím charakteru. Zlepší se sice odezva na skok, ale mùže se zhoršit

kompenzace poruchy. K tomu, aby pøidání integrátoru nevedlo ke zmìnì

kompenzace poruchy bychom museli pøejít na model ARMAX a pøedpokládat

$ C=z -1$ .

V nìkterých pøípadech mùžeme trvalou regulaèní odchylku (offset) omezit tím,

že místo penalizace $u$ budeme

penalizovat pøírùstky $u$, tedy $\triangle u$. Touto penalizací neomezujeme

velikost akèního zásahu ale jen jeho zmìny.

Další zpùsob vychází z kritéria (6.3) , ve kterém uvažujeme další

signál, referenèní vstup. Ve skuteènosti je pøirozenìjší  nepenalizovat

velikost zásahu, ale jen tu èást akèního zásahu, která vznikne po odeètení

velikosti $u$, potøebné pro dosažení požadované úrovnì výstupu.  Potøebnou

velikost $u0$ lze získat dvìma pøístupy.

\begin{itemize}

\item u0 lze chápat jako další promìnnou v kritériu, kterou využijeme pro

minimalizaci kritéria.(viz  [10])

\item u0 je signál úmìrný žádané hodnotì, který je tøeba pøidat k u(k),

aby se vykompenzoval offset.

\end{itemize}

Druhý pøístup má jednodušší interpretaci a využíváme ho na pø v simulinkovém

schematu {\bf schema1p.m} na obr. 6.48

V následujícím oddíle využijeme signálu $u0$ k dalším úèelùm.

Obrázek 6,49   Schema kompenzace offsetu signálem u0}   !!! schema1p.eps !!!

6.4.3. Charakteristické rysy LQ øízení ve frekvenèní oblasti

Je známé, že vlastnosti regulaèního obvodu v èasové oblasti(pøechodová

charakteristika) a vlastnosti obvodu ve frekvenèní oblasti jsou u lineárních

systémù jen dvì strany jedné reality. Dosud jsme se pøevážnì zajímali o

èasovou oblast. Regresní model je popis soustavy v èasové oblasti,

minimalizaci kritéria jsme provádìli v èasové oblasti a ukazovali jsme si

typické vlastnosti pøi kompenzaci poruch a sledování žádané hodnoty. Tyto

jevy jsou v adaptivním øízení primární. Nyní se zamìøíme na druhou stránku,

to je na vlastnosti LQ øízení ve frekvenèní oblasti. Sledování tìchto

vlastností je dùležité zejména pro posouzení stability obvodu a robustnosti

návrhu, což znamená analýzu chování v pøípadì, že soustava se výraznìji

liší od modelu, užitého pro návrh øízení. Ve frekvenèní oblasti bude rovnìž

jednodušší demonstrovat vliv periody vzorkování na stabilitu a kvalitu

regulaèního pochodu.

%

Pøi zobrazování frekvenèních charakteristik diskretních soustav získaných ze

vzorkování spojitých soustav je tøeba dbát na správnou transformaci

frekvencí. Diskretní pøenos reprezentuje spojité frekvence jen do poloviny

vzorkovací frekvence.

. To znamená, že pøi periodì vzorkování   bude maximální zobrazovaná úhlová frekvence

(6.27)

Tato frekvence se zobrazí vzorkováním na diskrétní úhlovou frekvenci. Pokud tedy pracujeme s regulaèním obvodem, jehož diskrétní pøenos byl získán vzorkováním, nevyhneme se vztahu mezi diskrétní a spojitou frekvencí, vycházejícího z (6.27).

Nìkdy se diskrétní frekvence  vyjadøují v pomìru ke Nyquistovì frekvenci, která je polovièní frekvencí vzorkování. Nejvyšší frekvence má tedy   hodnotu 1. Spojitá frekvence se získá   a diskrétní kruhová .

Frekvenèní charakteristiky obvodù s LQ regulátory mají nìkteré typické

vlastnosti.

\begin{itemize}

\item Frekvenèní charakteristika LQ regulátoru má tendenci zesilovat signály

na vyšších frekvencích

\item frekvenèní charakteristika otevøené smyèky v komplexní rovinì

(Nyquistùv diagram) má charakteristický prùbìh v okolí bodu [-1,0]

komplexní roviny

\item LQ regulátor se snaží udržet frekvenèní charakteristiku uzavøené

smyèky pøenosu øízení v logaritmických souøadnicích rovnou do  nejvyšších frekvencí.

\end{itemize}

Frekvenèní charakteristiky v logaritmických souøadnicích

Frekvenèní charakteristiky v logaritmických souøadnicích  jsou výhodné k

demonstraci vlivu periody vzorkování a penalizace. Typické chování

regulátoru  si ukážeme na pøíkladu øízení spojité soustavy s pøenosem

Pøi periodách vzorkování $T_0 = .1 ,.2, .5 a 1s$ dostáváme diskretní pøenosy

v souboru {\bf modely.m} oznaèené jako S10,S12,S15 a S20. Frekvenèní

charakteristiky spojitého pøenosu a diskretních pøenosù odpovídající

jednotlivým periodám vzorkování jsou na obr.6.49. Na obrázku je

zámìrnì zdùraznìno, do jak vysokých frekvencí reprezentuje diskretní model

spojitou soustavu pøi rùzných periodách vzorkování.

Obrázek  6,49 Frekvenèní charakteristiky spojité soustavy a diskretních modelù

pro rùzné periody vzorkování. !!!freq-1.eps!!!

Frekvenèní charakteristiky pøenosù øízení pro uvažovanou  soustavu, vzorkovanou

$T_0=.1s$ a pro rùzné penalizace $Qu$ jsou na obr.6.50.

Obrázek 6,50 Frekvenèní charakteristiky uzavøené smyèky pro rùzné penalizace.!!!freqcl10.eps!!!

Citlivostní funkce (pøenos na poruchu ) téže soustavy ale

vzorkované s periodou $T_0 =.5s$ jsou na obr.6.51.

Obrázek 6,51  Citlivostní funkce  pro rùzné penalizace.!!!! freqcitl.eps!!!

Penalizace $Qu$ posouvá svisle frekvenèní charakteristiku regulátoru a do

znaèné míry tak mìní celkové zesílení otevøené smyèky (viz obr.6.52).

Obrázek 6,52  Zesílení otevøené smyèky  pro rùzné penalizace. !!!!freqol10.eps !!!

Pro jiný typ soustav, napø. pro neminimálnì fázové soustavy, je posuv

frekvenèních charakteristik regulátoru znaènì menší.

!!!doplnit hacky carky :: Zmena charakteru citlivostni funkce pri rizeni uvazovane soustavy LQ regylatorem ziskanym optimalizaci stejneho kriteria ale  s ruznou periodou vzorkovani dokumentuje obr.6.53.

Obrazek 6.53. Citlivostni funkce pro stejne kriterium ale ruznou periodu vzorkovani. !!! sfreqses.eps

Frekvenèní charakteristiky v komplexní rovinì

Frekvenèní charakteristiky otevøené smyèky  s LQ regulátorem mají

charakteristický zpùsob,  oblièování  bodu (-1,0) komplexní

roviny.

Tvar frekvenèní charakteristiky je možné odvodit z frekvenèní interpretace

Riccatiho rovnice a pro zájemce je toto téma podrobnìji rozvedeno.

Vyjdeme z klasického tvaru algebraické (ustálené) Riccatiho rovnice (6..8)

Frekvenèní interpretace se vìtšinou týkají ustálených stavù. Vynecháme index

$i$ a využijeme vztahu  (6.9). Dostaneme

(6.28)

Nyní pøevedeme  na druhou stranu rovnice a souèasnì na této stranì pøièteme a odeèteme z a   . Levou stranu lze potom upravit následovnì:

Dále vynásobíme rovnici zleva  a zprava . Dostaneme:

Poslední èlen pravé strany se pøevede nalevo, obì strany se vynásobí GT zleva a G zprava a k obìma stranám se pøiète Qu.  Využije se vztahu . Postupnì dostáváme:

(6.29)

V jednorozmìrovém pøípadì lze napsat

(6.30)

Z toho vyplývá, že

(6.31)

Nerovnice (6.31) má  jednoduchou interpretaci:

Vzdálenost bodù frekvenèní charakteristiky od bodu (-1,0) komplexní roviny je

vždy vìtší než konstanta, uvedená na levé stranì nerovnosti.

Uvedené vztahy byly získány na základì pomìrnì složitých manipulací s

Riccatiho rovnicí. Podobné vztahy, které navíc zahrnují pøípad dynamického

výstupního regulátoru   lze mnohem jednodušeji získat z pøenosu soustavy a

polynomiální syntézy LQ regulátoru. \cite{Kuc}. Ukážeme si zde zjednodušený

pøípad. V nìm se syntéza provádí ve dvou krocích.

1. Nejprve nalezne  polynom uzavøené smyèky f  z faktorizaèní rovnice

(6.32)

2. Øeší se polynomiální rovnice

AR+BS = f

V rovnici znaèí ,  konjugovaný polynom k èitateli B a jmenovateli A pøenosu soustavy a f je normalizaèní koeficient takový, že f = 1 + p1 z-1 + ... + pn z-n . Vydìlíme-li rovnice (6.32) èleny , a kde R je jmenovatel  pøenosu regulátoru, dostaneme rovnici:

neboli

Na pravé stranì je pøevrácená hodnota modulu citlivostní funkce, na levé stranì nás pøedevším zajímá první výraz. Z algoritmu øešení Riccatiho rovnice (oddíl 6.7) vyplývá, že

a tato hodnota se nachází v prvku Huu minimalizované matice Hn. (viz oddíl 6.7). Porovnáme-li tento výsledek se vztahem (6.31) vidíme, že v pøípadì výstupního regulátoru ovlivòuje vzdálenost od bodu [-1, 0] též dynamika regulátoru.

Robustnost LQ regulátoru

Robustnost regulátorù je nejen urèitým hitem posledních let, ale, což je

dùležitìjší, je nezbytným atributem všech regulátorù pro praktické použití.

Dùvod je jednoduchý. V praxi nelze garantovat naprostou shodu

pøedpokládaného modelu s reálnou soustavou jak se to èiní pøi návrzích

regulátorù. Jsou známy metody návrhu t.zv. robustního regulátoru. Jejich

dùsledkem však bývá nastavení regulátoru, které zachová urèitou

kvalitu regulaèního pochod  s celou tøídou  soustav,

které se od modelu liší definovaným zpùsobem. Dosažená kvalita bývá ale jen

mírná. V našem pøípadì øešíme nedostateènou znalost reálné soustavy

adaptivitou. Pøesto  i zde

je tøeba sledovat vlastnosti urèující robustnost, protože adaptace

realizovaná  identifikací parametrù modelu nezajistí nikdy úplnou shodu.

Pro sledování robustnosti využijeme výsledkù z frekvenèní oblasti.

Pøi posuzování robustnosti zde budeme uvažovat zejména posouzení stability

uzavøené smyèky v pøípadì, že regulátor pracuje s jinou soustavou než tou,

na kterou byl navržen.

Velikost možných zmìn soustavy, které ještì neporuší stabilitu obvodu lze

velmi dobøe posoudit z nejmenší vzdálenosti frekvenèní charakteristiky

otevøené smyèky vùèi bodu

[-1 0]. Podívejme se na obr.6.54 .

Obrázek 6,54,  Posouzení robustnosti z frekvenèní charakteristiky !!!! freqchar.eps!!

Na nìm je zachycena frekvenèní charakteristika. Bod P na frekvenèní

charakteristice má nejmenší vzdálenost od bodu K, oznaèujícího bod [-1 0].

V komplexní rovinì platí následující vektorový vztah

(6.34)

neboli

Protože poslední výraz je pøevrácená hodnota citlivostní funkce, udává pøevrácená hodnota |P(jw)| modul citlivostní funkce. V pøedchozí èásti jsme si ukázali, že minimální vzdálenost frekvenèní charakteristiky

otevøené smyèky od kritického bodu [-1,0] komplexní roviny je možno

odhadnout z výsledku optimalizace. Výsledek optimalizace tedy garantuje

urèitou míru robustnosti.

Poznámky:

Jinými slovy: Frekvenèní charakteristika neprotne kružnici se støedem (-1 0) komplexní roviny a polomìrem. |Rm| je maximální hodnota modulu frekvenèní charakteristiky jmenovatele pøenosu regulátoru.

Na rozdíl od obdobného výsledku pro spojitý pøípad zanedbaný èlen v rovnici (6.30) mùže významnì pøispìt k polomìru kružnice vzhledem k tomu, že podle zvolené periody vzorkování mùže být modul frekvenèní charakteristiky kolem bodu w = p dostateènì velký.

Velmi dobøe je známa tolerance spojitého stavového LQ  regulátoru na zmìnu zesílení v rozsahu  a zmìnu fáze o 60o. Tyto údaje však neplatí pro diskrétní pøípad, kdy pro stavový regulátor platí (6.30). Pro náš pøípad, který je charakterizován zpìtnou vazbou  pouze od výstupu soustavy a nikoli stavu, je robustní stabilita charakterizována rovnicí (6.33). Podle ní má na robustnost vliv penalizace  Qu a to jednak pøímo, jednak prostøednictvím jmenovatele regulátoru R. Tvar frekvenèní charakteristiky ovlivòuje i  perioda vzorkování. Na analýze jednoduchých pøíkladù si ukážeme typický vliv tìchto velièin.

Obr. 6.55: Frekvenèní charakteristika otevøené smyèky, T0 = 0.1 s, Qu = 0.0001  !!!freqjb10.eps !!!

Obr. 6.56: Frekvenèní charakteristika otevøené smyèky, T0 = 0.5 s, Qu = 0.0001  !!!!freqjb15.eps !!!

Na obr.6.55 je nakreslena frekvenèní charakteristika otevøené smyèky soustavy , vzorkované s periodou T0 = 0.1 s (soustava S10) s LQ regulátorem pro Qu = 0.0001. Èárkovanì je vyznaèena kružnice, kterou frekvenèní charakteristika nemùže protnout. Na obr. 6.56 je obdobný pøípad, ale pro periodu vzorkování T0= 0.5 s.

Podívejme se nyní na pøípad, kdy pro návrh regulátoru použijeme

identifikovaný  model a modely nižšího øádu než je skuteèná soustava.

Uvažujme opìt soustavu. Identifikaèním experimentem získáme následující modely tøetího, druhého a prvního øádu:

| øád | èitatel | jmenovatel |
| --- | --- | --- |
| ideál | 1.5470e-04+5.7400e-04 z-1 +1.3310e-04 z-2 +0 | 1.0000e+00-2.7145e+00z-1+2.4562e+00z-2 -7.4080e-01z-3 |
| 3. | 3.7136e-05+1.5823e-04z-1+6.0410e-04z-2+1.3480e-04z-3 | 1.0000e+00+ -2.7926e+00z-1+2.6130e+00z-2-8.1810e-01z-3 |
| 2. | -5.3600e-05+1.0940e-04z-1+6.6880e-04z-2 | 1.0000e+00 -1.9870e+00z-1+9.9540e-01z-2 |
| 1. | 8.6900e-04 + 7.9900e-04 z-1 | 1.0000e+00 -9.9630e-01z-1 |

Amplitudové a fázové charakteristiky tìchto pøenosù jsou na obr.6.57.

Obrázek 6 . 57  Frekvenèní charakteristiky ideální soustavy a modelù 3.,2. a 1. øádu}

!!! freqest1.eps. !!!!

Na obr.6.58  jsou frekvenèní charakteristiky otevøené smyèky

uvažované soustavy 3. øádu s regulátory navrženými podle identifikovaných

modelù 1. - 3. øádu. pro penalizace $Qu=.0001$ Vidíme, že ješte model

druhého øádu vede na stabilní obvod ale model 1. øádu již vede na pochod

nestabilní. Pokud zvýšíme penalizaci, podaøí se v tomto pøípadì obvod

stabilizovat.

Obrázek 6.58  Frekvenèní charakteristiky otevøené smyèky s rùznými regulátory.}

!!!freqest2.eps !!!

V oddíle o kompenzaci šumu jsme vidìli, že v pøípadì, že filtr generující

poruchu mìl v èitateli $, odhady parametrù se výraznì lišily od

skuteèných parametrù soustavy. Ve frekvenèní oblasti si ukážeme, jaký to

mìlo vliv na stabilitu.

Obrázek 6, 59  Frekvenèní charakteristiky ideální a identifikované soustavy !!!freqnoi2.eps!!!

Na obr.6.59  jsou frekvenèní

charakteristiky soustavy s ideálními a identifikovanými  parametry. Pøeto,

že se tyto frekvenèní charakteristiky liší, frekvenèní charakteristiky

otevøené smyèky jsou zejména v oblasti vysokých frekvencí témìr identické.

To je dokumentováno na  obr.6.60.

Obrázek 6,60  Frekvenèní charakteristiky otevøené smyèky pro ideální a

identifikovanou soustavu !!!freqnoi1.eps!!!

O stabilitì i kvalitì regulaèního pochodu pøi neshodì modelu se skuteèností

rozhoduje do znaèné míry shoda frekvenèní charakteristiky na vyšších

frekvencích. V prvním pøípadì jsme vidìli, že model 1. øádu se pomìrnì dobøe

shodoval s ideální soustavou v oblasti nízkých frekvencí ale výraznì lišil

ve vysokých. Výsledkem byl nestabilní pochod. V druhém pøíkladu se naopak

vlastnosti soustavy a identifikovaného modelu lišily zejména v oblasti

nízkých frekvencí.

V knize \cite{Ast:90} je uveden vztah pro možnou zmìnu frekvenèní

charakteristiky tak, že proces ještì zùstane stabilní. My jsme si v úvodu

této èásti ukázali, jaké podmínky platí pro pøenos otevøené smyèky. Ty

charakterizovaly podminku

$$  |G(z) - G0(z)| < |1+ G(z)|$$

kde

$G(z), G0(z)$ jsou frekvenèní charakteristiky otevøené smyèky skuteèné

soustavy a ideální.

Protože

$$  |G(z) - G0(z)|     = |\frac{S}{R}|  |\frac{B}{A}- \frac{B0}{A0}|,$$

lze psát

$$   |\frac{B}{A}- \frac{B0}{A0}| < |\frac{(AR + BS}{AR} \frac{R}{S}|$$

R se vykrátí a dostáváme

$$   |\frac{B}{A}- \frac{B0}{A0}| < |\frac{(AR + BS}{AS} |$$

Pokud výraz upravime podobnì jako v  \cite{Ast:90}, kde v našem pøípadì je

$ H_m =\frac{ BClw }{ {AR + BS}$, $H_{ff} = \frac{Clw}{R}$, $H=

\frac{B}{A}$

$H_{fb}= \frac{S}{R}$

dostaneme tedy stejnì

$$ |\frac{B}{A}- \frac{B0}{A0}| < |\frac{H(z) Clw}{H_m(z)S(z)}|$$

6.5 Nastavování LQ regulátorù

V pøedchozích oddílech jsme se seznámili s podstatnými vlastnosti regulaèních

obvodù s LQ regulátory. V tomto oddíle se zamìøíme na problematiku nastavení

LQ regulátorù

tak, aby regulaèní pochod v maximální míøe splòoval požadavky uživatele.

V druhé èásti si pøiponememe užiteèná pravidla pro nastavování a spouštìní

adaptivního regulátoru s reálnou soustavou.

6.5.1 Nastavování regulátorù

Pøi povrchním pohledu na LQ optimální regulátory by mohla vzniknout otázka,

proè je tøeba regulátory nastavovat, když sama optimalizace generuje

optimální regulaèní pochod. Odpovìï je jednoduchá. Optimalizaèní proces

skuteènì garantuje optimální regulaèní pochod (když jsou spnìny urèité

požadavky) ale tento proces nemusí být ``optimální'' podle požadavkù

uživatele. Prùbìhy získané optimalizací kritéria s velkou penalizací asi

nebudou uspokojovat uživatele v rychlosti odezvy i trvalou regulaèní

odchylkou. Princip ladìní v pøípadech LQ regulátorù vlastnì spoèívá primárnì

ve volbì takového kritéria (penalizací), které vede na  vhodné pochody s

hlediska uživatele. Vidìli jsme, že na chování regulaèního obvodu mají vliv

i další okolnosti, zejména perioda vzorkování. Následující èást bude

vìnována zpùsobùm modifikace kritéria.

Nastavitelné parametry kritéria

V dosavadním výkladu o LQ regulátorech jsme se seznámili s jediným ladicím prvkem, kterým byla penalizace Qu, resp.QDu. Ukazuje se však, že tento „knoflík“ nezajiš�uje dostateènou šíøi nastavitelných pochodù. Tuto skuteènost lze dokumentovat na pøíkladu. Geometrické místo koøenù uzavøené smyèky soustavy S3 v závislosti na velikosti penalizace Qu je na obr. 6.61. Vidíme, že pro libovolnou penalizaci tvoøí dominantní koøeny komplexnì sdružená dvojice. Na simulacích se lze pøesvìdèit, že odezva na skok je vždy s pøekmitem. Penalizací  Qu tedy nelze nastavit požadovaná odezva bez pøekmitù. Na obr. 6.62 je geometrické místo koøenù pro tutéž soustavu ale do kritéria byla pøidána ještì penalizace diference výstupu . Pøi vhodné volbì penalizace Qdy lze dosáhnout nekmitavé odezvy obvodu na skok øízení. Z pøíkladu vyplývá  nutnost rozšíøit okruh nastavitelných parametrù kritéria. Na tomto místì je vhodné pøipomenout, že klasická stavová formulace LQ øízení vede na možnost dosáhnout libovolné umístìní pólù uzavøené smyèky (pøi splnìní podmínky øiditelnosti). Formulací LQ úlohy opírající se o vstupnì výstupní model jsme se této možnosti na první pohled zbavili.  V pøípadì vstupnì - výstupní penalizace koøeny uzavøené smyèky leží na specifické jednoparametrické køivce, jejímž parametrem je právì Qu/Qy. Vidìli jsme, že výbìr koøenù z této množiny nemusí vždy reprezentovat požadované chování obvodu. Náprava je však jednoduchá jak principiálnì tak i algoritmicky.

Obrázek 6.61  Koøeny uz smyèky pro                Obrázek 6,62 Koøeny uz smyèky pro

$0 <Qu/Qy<\infty $                                           $0 <Qu/Qy<\infty a Q_{dy}=0;1;10

Zobecnìná penalizace

Pseudostavové øešení minimalizace kvadratického kritéria (viz oddíl 6.1, 6.7) bez problému umožòuje rozšíøit penalizaci na obecnou penalizaci pseudostavu. Zatímco v dosavadních úvahách byla penalizace vstupu a výstupy realizována  penalizaèní maticí

lze si na jejím místì pøedstavit obecnou matici   Q.

Nalést obecnou matici která by vedla na požadovanou úpravu regulaèního

pochodu je dosti obtížné. Výhodnìjší je chápat takovou matici jako souèet

rùzných penalizací s jednodušší maticí. S výhodou použijeme možnosti vyjádøit

každou ètvercovou symetrickou matici jako souèet matic o hodnosti 1, vzniklé

jako souèin vektoru a jeho transposice. Jedna složka penalizace má tedy tvar

,

kde a je váha této penalizace a fi je èíselný vektor. Jeden èlen kritéria bude mít formu

Lze vybrat takové vektory fi které budou mít nenulové prvky jen  v èásti  vektoru z(k) odpovídající  výstupùm èi vstupùm. Zavedeme-li  resp. , lze tento typ penalizace chápat jako penalizaci filtrovaných velièin, kde filtr má charakter FIR filtru. Kritérium nemusí obsahovat jen jediný typ filtrace. Bez problému lze použít libovolnou lineární kombinaci takových filtrù. Bude-li  náš pseudostav, sestavený ze zpoždìných vstupù a výstupù, lze použít kritérium

(6.34)

Návrh a volba jednotlivého filtru se zdá být jednodušší než volba celé matice. Tak v našem pøíkladì jsme zvolili penalizaci diference výstupu proto, že kmitavost odezvy se více projevuje právì v diferenci výstupu. Použitý filtr byl jednoduchý f(z) = [1 -1z-1 ], z toho vektor f1=[0 ... 0 1 -1 ... 0] a výsledná matice kritéria by mìla tvar

Qu, Qy, Qdy jsou parametry, kterými lze modifikovat kritérium. V  LQ toolboxu je uvedena procedura lqexuni.m, která realizuje tyto modifikace navíc ještì s penalizací pøírùstkù vstupu u(k)  - u(k-1). Struktura této procedury  mùže sloužit jako vzor pro pøípravu procedury pro jiné typy penalizací.

Úprava pøenosu otevøené smyèky.

Uvedené dynamické penalizace rozšiøují  prostor pro nastavení regulaèního

pochodu podle pøání uživatele ale pøesto nezajistí splnìní všech požadavkù.

Typickým pøípadem je požadavek nulové trvalé odchylky regulátoru na skok

žádané hodnoty. Uvedli jsme si, že jedním ze zpùsobù, jak toho dosáhnout je

pøidat do pøenosu otevøené smyèky integraèní faktor. Tento pøístup je možné

zobecnit v tom smyslu, že lze otevøenou smyèku doplnit libovolným pøenosem.

Syntézu je pak tøeba provést pro

novou soustavu, sestávající ze seriové kombinace pùvodní soustavy s pøidaným

pøenosem

Algoritmické øešení je prosté. V pøípadì zaøazení integrátoru postupujeme

takto:

1.Pøed optimalizaèním procesem vytvoøíme nový jmenovatel soustavy

(v Matlabu:  a = conv([1-], a);).  Tímto krokem øíkáme, že v obvodu bude integrátor   !!! tady je chyba  conv([1 -1],...  !!!

Po skonèení optimalizace podobným zpùsobem rozšíøíme polynom R regulátoru. Tento krok skuteènì integrátor do obvodu dodá.

V pøípadì doplòení soustavy obecným pøenosem je tøeba obdobnì upravit

èitatele a jmenovatele soustavy a po optimalizaci upravit $R, \ S$ regulátoru.

Uvedeným postupem lze provádìt spolu s návrhem LQ i libovolný návrh

korekèního èlenu podle klasických pøístupù. Povede-li návrh filtru k

regulaènímu pochodu, který je blízký optimálnímu, navrhne syntéza LQ

regulátor, který bude obvod jen málo korigovat. Lze si pøedstavit extrém.

Navrhneme filtr jako LQ optimální. Pak nám vyjde pøenos navrhovaného

regulátoru roven 1.

Ukázali jsme si nastavování LQ regulátoru v pøípadì, kdy je tento regulátor

v  serii s korekèním filtrem. Podobnì je možné se zabývat problematikou návrhu LQ

regulátoru, pracujícího paralelnì s nìjakým filtrem.

V takovém pøípadì potøebujeme navrhnout LQ regulátor k soustavì, která již

ve zpìtné vazbì  jiným regulátor R1. V takovém pøípadì však LQ regulátor

nenavrhujeme na pùvodní soustavu,ale na soustavu  s pøenosem Sn

Uvedený postup je zcela bìžný a èasto se nevìdomky používá pøi øízení

procesù, které obsahují vnitøní zpìtnou vazbou. Je to standardní postup

u nestabilních procesù, kdy se nejprve navrhne stabilizující zpìtná vazba a

dalším regulátorem se dosahuje požadovaných vlastností smyèky.

Výhodou tohoto zapojení je, že pøi použití Qu   jako ladicího knoflíku

mìníme pøenos uzavøené smyèky od pøenosu s prvotním regulátorem  k

optimálnímu LQ obvodu. Navíc paralelní spojení vytváøí pøirozené zálohování

èinnosti. Nevýhodou je složitìjší pøepoèítání soustavy pøi LQ návrhu.

Tento nedostatek odpadá pøi použití adaptivní formy regulátoru, kdy zmìnou

vstupního signálu do identifikace lze identifikovat buï vlastní soustavu

nebo soustavu již s prvotním regulátorem.

!!! schema5.eps !!!

Obrázek 6,63  Schema adaptivního LQ regulátoru s paralelním a seriovým filtrem

V obecné podobì je možné zapojit paralelnì dva LQ regulátory a ukazuje se,

že i jejich adaptivní verze pracují spolehlivì.

6.5.2 Implementace LQ regulátorù

Problémy, které je tøeba øešit pøed aplikací LQ adaptivního regulátoru na zvolenou

soustavu je celá øada a je jich rozhodnì více a jsou složitìjší než u

klasických typù regulátorù. Výsledkem mùže být zlepšená (i výraznì) kvalita

øízení procesu, možnost splnit nìkteré specifické technologické požadavky (

na pø. rychlá odezva na skok s nepatrným (èi žádným) pøekývnutím).

Je proto logické, že o implementaci LQ øízení má význam se pokoušet v

pøípadech, kdy klasické regulátory, by� dobøe nastavené, nezajiš�ují

požadovanou kvalitu øízení a je pøitom nadìje, že by pochod mohl být lepší.

Žádný regulátor nezrychlí odezvu na skok v pøípadì, že vstup soustavy je v

nasyceném stavu po dlouhou dobu pøechodové charakteristiky i s PI

regulátorem. Tìžko mùžeme oèekávat, že prùbìžná identifikace poskytne

kvalitní model pro syntézu optimálního øízení, pokud jsou mìøená data

výraznì zašumìná, obsahují výraznìjší drifty nebo systematickou chybu. ( Je

tøeba odlišit pøípad, kdy {\bf je proces} zašumìný, driftuje a pod. Zde je

pøíèina v poruše, a její vliv je tøeba regulátorem kompenzovat.

Pokud se rozhodneme LQ regulátor implementovat, musíme ve fázi pøípravné:

\begin{enumerate}

1.  rozhodnout, jaký použijeme model ( strukturu, øád). To znamená urèit kromì vstupu

a výstupu eventuelnì další pomocné mìøené velièiny a kolik zpoždìných

èlenù budeme uvažovat v regresoru modelu (øád)

2  podle charakteru zmìn parametrù zvolit velikost zapomínání.

3. zkontrolovat, zda jsou splnìny podmínky pro to, aby odhadování

parametrù regresníhpo modelu vedlo k nestranným odhadùm.

4. je tøeba se rozhodnout, zda použijeme pøírùskový model (vneseme

integraèní složku do regulaèní smyèky).

5.   vygenerovat poèáteèní podmínky pro prùbìžnou identifikaci zabudováním

apriorní informace.

\end{enumerate}

Proces pøipojení a naladìní regulátoru lze urychlit poèítaèovým programem,

který pomùže odhalit problémy ještì pøed vlastném nasazením  regulátoru a

poskytuje prostøedky jak situaci napravit.

K takovým prostøedkùm patøí

na pø. programový systém ABET  pro Matlab \cite{NedKarBoh:96a},

\cite{NedKarBoh:96d}.

Ten provádí následující operace: \\

1. Sbìr a filtracií dat namìøených na procesu.\\

2. Urèování struktury na základì namìøených dat  spolu s

možností zadat apriorní informaci o procesu v rùzných formách. \\

3. Identifikace parametrù z namìøených dat. Je možno volit rùzné

formy a velikosti zapomínání. Ze získané kovarianèní matice parametrù se

dá odhadnout  vìrohodnost získných parametrù a tím i celého modelu. \\

4. Návrh regulátoru pro získaný model a  simulaèní

ovìøení. Pokud je k disposici dostateènì pøesný model

lze v tomto režimu nastavit a ovìøit regulátor tak, že jeho pøechod na

reálný objekt bude provázen minimálními problémy. Pokud jako model pro

simulaci bude sloužit model získaný identifikací a použitý pro syntézu,

bude verifikace regulátoru jen omezená, nebo� složitost a nelinearita

systému  zde nebude reprezetována.

Pøipojení regulátoru do regulaèní smyèky

Proces syntésy je dostateène spolehlivý a reprezentuje deterministickou

transformaci parametrù modelu na parametry regulátoru. Tuto transformaci

modifikuje kritérium. Jedinou neurèitou velièinou je potøebná délka

horizontu, která vede na  stabilizující øízení.

Dùvody, proè mùže adaptivní regulátor selhat jsou následující: \\

1. Zvolena nevhodná struktura modelu soustavy

2. Identifikace dává  parametry, které necharakterizují dobøe øízený proces

a proto z dùvodù nepostaèující robustnosti dostáváme nepøijatelné chování.

Start. \\

Adaptivní regulátor se obvykle aktivuje tak,že se proces øídí jiným typem

regulátoru (èi ruènì) a v urèitém okamžiku se pøepne øízení na adaptivní

regulátor. Pro okamžik pøepnutí je tøeba zajistit t.zv. beznárazové

podmínky, které zajistí, že do registrù dat v adaptivním regulátoru se

dostanou skuteèné minulé hodnoty uvažovaných signálù. To se dá zajistit tak,

že regulátor pracuje urèitou dobu pouze v režimu ``pozorování'' , kdy

registruje jednotlivé velièiny, mùže provádìt identifikaci i syntézu, ale

její výsledky se nepoužijí. Ve vhodném okamžiku, kdy je proces co

nejklidnìjší se pøepne vstup do soustavy na výstup aptivního regulátoru.

Výsledek lze rozdìlit do tøí skupin

1. Pochod je dobrý -  akceptovatelný. Pak je vše v poøádku a lze eventuelnì

provést doladìní zmìnou penalizací, pokud to implementace dovolí.

2. Po pøepnutí došlo k vìtšímu, nežádoucímu vybuzení soustavy ale postupnì

se proces uklidòuje a regulaèní pochod se stane dobrý. Toto je typická

reakce na špatné poèáteèní odhady parametrù použitého modelu a závadu lze

odstranit tím, že použijeme lepší odhady parametrù. Na pø. z delšího

pøedchozího bìhu, který byl úspìšný, provedením dùkladnìjšího

identifikaèního experimentu, zabudováním dostupné apriorní informace.

To, že se proces uklidnil a dále pracuje regulátor uspokojivì svìdèí o tom,

že struktura modelu procesu je adekvátní a identifikace vede k odhadùm

parametrù, které soustavu dobøe reprezentují.

3. Nejhorší situace nastane v pøípadì, kdy je regulace tak špatná, že je

tøeba adaptivní regulátor odstavit(vypnout ze smyèky). Tento stav mohl být

zpùsoben

a/ Nevhodnou strukturou modelu, (pøíliš nízký øád), nedovolující

reprezentovat skuteèný proces

b/ Identifikaèní proces dává posunuté odhady parametrù napø. proto, že

nejsou splnìny podmínky na charakter poruchy.

c/ Zvolené kritérium vede na regulátor, který není dostateènì robustní.

d/ Proces obsahuje  výrazné nelinearity, které model nekokáže reprezentovat.

V takovém pøípadì se pokusíme

zvednou øád modelu procesu, tím pøipravíme pro identifikaci vìtší volnost

respektovat vlastnosti poruchy i soustavy a modifikujeme kritérium tak, aby

vedlo k robustnìjšímu regulátoru. V pøedchozím oddíle jsme si ukázali, že

zvìtšování penalizace Qu a prodlužování periody vzorkování vedou ke

zvyšování robustnosti, doprovázené ovšem zhoršením dosažitelné kvality.

Nelinearity v procesu se vìtšinou projeví tak, že nelze získat pøenìjší

lineární model. Zvyšování øádu ani dùkladnìjší identifikace už nevede ke

zlepšení. Pak zbývá jedinì pokus o zvýšení robustnosti regulátoru.

Proces ladìní není jednorázová záležitost, a je èast tøeba celý cyklus

pøipojení regulátoru nìkolikrát opakovat.

Využití signálu referenèního vstupu u0 pro kombinaci LQ adaptivního

regulátoru a jiného regulátor jsme si ukázali výše. Jak dokumentuje

obr.6.64.

je možné volbou jediného parametru pøecházet mezi spolehlivým záložním

(standardním) regulátorem a regulátorem adaptivním v plynulém režimu.

\begin{figure}

!!!!!exs3usp.eps!!!!

Obrázek 6,64 Postupný pøechod od øízení  PID regulátorem na LQ øízení

6.6  Vícerozmìrová regulace

Z teoretického ani algoritmického hlediska nepøedstavuje vícerozmìrová verze

LQ øízení, to je pøípad více vstupù a výstupù soustavy, žádné komplikace. V

regresním modelu (6.4) a kriteriu (6.2) budou jednotlivé

promìnné vektory. Øešení LQ úlohy se provádí ve stavovém prostoru, kde se

vektory a matice používaly i pro pøípad soustavy s jedním vstupem a výstupem.

Rovnìž algoritmicky nepøináší vícerozmìrový pøípad vìtší problémy než nárùst

dimenze vektorù a matic a s tím spojený nárùst operací a prodloužení

výpoètového èasu.

Co se však komplikuje je analyza chování vícerozmìrového regulátoru a jeho

nastavování. V jednorozmìrovém pøípadì jme vystaèili s Qy =1, ve

vícerozmìrovém pøípadì je $Qy$ matice, a v souèasné dobì je obtížné

dát  pøenìjší návod. Orientaèní postup byl uveden v  [6].

Na druké stranì byly i vicerozmìrové regulátory aplikovány (experimentálnì)

v praxi  \cite{Fes:}.

Pokud charakter procesu nevyžaduje skuteènì vicerozmìrový pøístup, je

rozumnou aproximací použití více jednorozmìrových regulátorù s externí

poruchou, kde externí poruchu tvoøí zbylé složky výstupu. Zásadní rozdíl je

ten, že primárnì je pro každý výstup urèen jeden vstup. Na urèení akèní

hodnoty se však podílí i ostatní výstupy. Tato úprava má pak jednu pøednost;

perioda vzorkování mùže být pro uvažované regulátory rùzná.

Podrobnìjší analyza i pøímá programová podpora vychází nad rámec této kapitoly.